## Slide 1
Projekt: Inovace vybavení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0325
Příjemce: Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860, 390 01 Tábor
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.
Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení.
Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu.
Autor materiálu:
Název materiálu:
Sada:
Předmět: fyzika
Zařazení materiálu:
Šablona:
Číslo DUM: 10
Ověření materiálu ve výuce:
Datum ověření:
Třída:
Ověřující učitel:
Základy fyzikálních měření
Mgr. Martina Černá
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)
ročník: první
32 _F_3
Mgr. Martina Černá
1.C
17.10. 2013

## Slide 2: Základy fyzikálních měření

## Slide 3: Metody měření
Přímé metody
- odečtení hodnoty fyzikální veličiny přímo na stupnici měřidla (teplota, čas, délka, hmotnost)
Nepřímé metody
- výpočet fyzikální veličiny na základě definičního vztahu (teplo, hustota, rychlost)

## Slide 4: Metody měření
Absolutní metody
- stanovení hodnoty fyzikální veličiny přímo ze stupnice měřidla (hmotnost – digitální váha)
Relativní metody (srovnávací)
- porovnání hodnoty fyzikální veličiny s určeným normálem (hmotnost – rovnoramenné váhy)

## Slide 5: Etapy měření
Příprava (stanovení metody, výběr pomůcek, podmínky a možné chyby měření)
Vlastní měření (protokol – téma, úkol, pomůcky, pracovní postup, výsledky měření, závěr)
Zpracování výsledků

## Slide 6: Chyby měření
1. Hrubé chyby
Hodnota naměřené veličiny se nápadně liší od ostatních hodnot, lze odstranit.
2. Systematické chyby
- Způsobené volbou špatného měřidla nebo metody, vyskytují se pravidelně, opakovaně zvětšují, nebo zmenšují hodnotu výsledku, lze odstranit

## Slide 7: Chyby měření
3. Náhodné chyby
- Výsledky měření se za stejných podmínek liší (jsou rozptýleny kolem střední hodnoty), nelze odstranit, lze je eliminovat opakovaným měřením

## Slide 8: Přímá metoda - postup
1. Provést n měření – x1, x2,…,xn
2. Aritmetický průměr ()
= (x1+x2+…+xn)/n
3. Absolutní odchylky měření ( )
…
4. Průměrná odchylka měření
|+/n
- zaokrouhlit na 1 platnou číslici

## Slide 9: Přímá metoda - postup
5. Relativní odchylka měření
-vyjadřujeme v %
6. Zápis výsledku ve tvaru:
, δx=…%
-čísla v závorce zaokrouhlit na stejný počet desetinných míst

## Slide 10: Nepřímá metoda - postup
Např. obsah obdélníku S
1. Určit střední hodnotu pomocí aritmetických průměrů naměřených hodnot
2. Určit relativní, popř. absolutní průměrnou odchylku (dle typu početní operace)

## Slide 11: Tabulka početních operací
Početní operace | Střední hodnota | Průměrná odchylka
a + b |  | 
a - b |  | 
Početní operace | Střední hodnota | Relativní odchylka
a . b |  | 
a/b |  | 
Početní operace | Střední hodnota | Průměrná odchylka
a + b |  | 
a - b |  | 
Početní operace | Střední hodnota | Relativní odchylka
a . b |  | 
a/b |  |